Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/9/2018)

Część I zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt laboratoryjny musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część I - Waga analityczna z wbudowanym dejonizatorem antystatycznym, legalizowana.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Charakterystyka: maksymalna nośność: 120 g/220 g odczyt: 0,01 mg (w zakresie do 120 g); 0,1 mg (w zakresie od 120 g do 220 g) minimalna naważka (USP) typowa: 20 mg zalegalizowana dokładność odczytu (legalizowana): 0,1 mg; 1 mg zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, rozmiar szalki: 80 mm automatyczna adjustacja wewnętrzna osłona przeciwwiatrowa automatyczne drzwiczki 4 programowalne, wielofunkcyjne sensory bezdotykowe poprawiające szybkość, czystość i bezpieczeństwo pracy wbudowany jonizator łatwo dostępne porty komunikacyjne (2xUSB, RS232) oraz czwarty port komunikacyjny (Ethernet), GLP i GMP z datą i godziną, Direct Data Transfer, zapis danych na dysku USB kolorowy wyświetlacz dotykowy VGA o przekątnej min. 14,5 cm i wysokiej rozdzielczości, z numeryczną klawiaturą QWERTY oraz z graficznym wskaźnikiem zakresu ważenia (wskaźnik przeciążenia i niedociążenia) modułowa konstrukcja wyświetlacza o regulowanym koncie nachylenia i różnymi rodzajami jego mocowania programy: wbudowany wybór 14 języków menu w tym język polski blokada oprogramowania, ważenie, liczenie części, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie dynamiczne, dopełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, zapamiętywanie wskazania maksymalnego, pomiar gęstości, kalibracja pipet, statystyki, funkcja auto standby osłona ochronna i pokrowiec w zestawie metalowa podstawa, górna część obudowy z ABS, szalka ze stali nierdzewnej, szklana osłona przeciwwietrzna z uchylnymi i demontowalnymi szybami, uchwyt przeciwkradzieżowy, wbudowany hak do ważenia podszalkowego, zasilanie: zasilanie z sieci (zasilacz w zestawie z wagą) czas stabilizacji do 8 s zakres tary w całym zakresie ważenia jednostki miary: gram; kilogram; karat; gran; uncja; uncja (trojańska); pennyweight; momme; tical; mesghal; tola; specjalne wzorzec masy ze stali nierdzewnej OIML E2: 200 g, środowisko pracy: 10°C – 30°C, 85%RH, bez kondensacji wymiary maksymalne (WxDxS): 360 mm x 400 mm x 250 mm masa netto do 8 kg |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie zestawu do przygotowanych przyłączy - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej wraz z dokumentacją, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, szkolenie w zakresie obsługi zestawu: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące, obejmująca min. coroczny przegląd techniczny produktu. |  |

Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/9/2018)

Część II zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt laboratoryjny musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część II - Waga techniczna, legalizowana

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Charakterystyka: maksymalna nośność:10 200 g odczyt: 0,01 g dokładność odczytu (legalizowana): 0,1 g rozmiar szalki: 190 mm x 200 mm automatyczna adjustacja wewnętrzna łatwo dostępne porty komunikacyjne (2xUSB, RS232) oraz czwarty port komunikacyjny (Ethernet), GLP i GMP z datą i godziną, Direct Data Transfer, zapis danych na dysku USB kolorowy wyświetlacz dotykowy VGA o przekątnej min. 14,5 cm i wysokiej rozdzielczości, z numeryczną klawiaturą QWERTY oraz z graficznym wskaźnikiem zakresu ważenia (wskaźnik przeciążenia i niedociążenia) modułowa konstrukcja wyświetlacza o regulowanym koncie nachylenia i różnymi rodzajami jego mocowania funkcje: ważenie (17 jednostek + jednostki użytkownika), liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie zwierząt/dynamiczne, ważenie kontrolne, dopełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, pomiar gęstości, zapamiętywanie wskazania maksymalnego, wycena składników, adjustacja pipet, ważenie brutto/netto/tara/, statystyki, filtry środowiskowe, auto tara, wybór punktów kalibracji zakresu, menu blokady programowej i resetowania ustawień, wybór ustawień komunikacji i opcji wydruku, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, do 14 języków menu w tym język polski osłona ochronna w zestawie zalegalizowana minimalna naważka (USP) typowa: 16 g masa netto max. 5 kg metalowa podstawa, górna część obudowy z ABS, szalka ze stali nierdzewnej, osłona terminala zasilanie z sieci (zasilacz w zestawie) czas stabilizacji do 1 s zakres tary w całym zakresie ważenia jednostki miary : bat; karat; specjalne; gran; gram; tael hongkoński; kilogram; miligram; mesghal; momme; Newton; uncja; uncja (trojańska); pennyweight; funt; singapurski tael; tajwański tael; tical; tola wymiary maksymalne (WxDxS): 100 mm x 400 mm x 250 mm środowisko pracy: 10°C – 30°C, 85%RH, bez kondensacji |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie zestawu do przygotowanych przyłączy - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej wraz z dokumentacją, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, szkolenie w zakresie obsługi zestawu: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące, obejmująca min. coroczny przegląd techniczny produktu. |  |

Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/9/2018)

Część III zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt laboratoryjny musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część III - pH-metr laboratoryjny z funkcją rozpoznawania elektrody, wyposażony w elektrodę z sensorem temperatury, statyw, osłonę, zasilacz, roztwory kalibracyjne.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Charakterystyka: urządzenie dwukanałowe, które może mierzyć jednocześnie pH/mV i przewodność dodatkowo pomiar także innych parametrów, takich jak zasolenie, rezystywność, całkowita zawartość rozpuszczonych substancji stałych (TDS) i zawartość popiołu na podstawie przewodności zestaw zawiera uchwyt elektrody ze statywem, mieszadło magnetyczne, wzmocniony czujnik pH typu 3 w 1, 4-elektrodowy grafitowy czujnik przewodności, osłonę ochronną, podręcznik użytkownika, deklarację zgodności i atest, adapter sieciowy 12V, saszetki z buforami zintegrowana elektroda pH z wbudowanym czujnikiem temperatury, wałkiem z polieteroketonu, stałym kablem i technologią zarządzania inteligentnymi czujnikami pomiarowymi, zakres pomiarowy: pH 0–14, stały elektrolit referencyjny (bez złącza membrany), wszystkie ważne informacje są przechowywane w czujniku i automatycznie przesyłane do miernika; przewód długości min. 1,2m zarządzanie inteligentnymi czujnikami pomiarowymi eliminujące pomyłki dzięki automatycznej identyfikacji czujnika po podłączeniu oraz zapewniające wykorzystanie najnowszej kalibracji do przyszłych pomiarów system automatycznego rozpoznawania buforu umożliwia wybieranie kolejności stosowania buforów podczas kalibracji wysoka solidność i trwałość konstrukcji o klasie ochrony IP54 przełączanie się pomiędzy trybami pomiarowymi za pomocą jednego przycisku (dwa układy wyświetlania) kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i przekątnej min. 4,3 cala z dużymi cyframi oraz dobrze zorganizowanymi ikonami menu w 12 językach, w tym język polski możliwość podłączenia różnych urządzeń zewnętrznych przez interfejsy USB, RS232 itp. zgodność z normami GLP zakres pomiarowy pH: -2,000 – 20,000; rozdzielczość: 0,001/0,01/0,1; dokładność: ±0,002 zakres pomiarowy mV: -2000 – 2000; rozdzielczość: 0,1/1; dokładność: ±0,1 mV w zakresie -1000 – 1000 mV i ±0,2 mV poza tym zakresem zakres pomiarowy przewodności: 0,001 μS/cm – 1000 mS/cm; rozdzielczość: 0,001-1; dokładność: ±0,5% zakres pomiarowy temperatury: -30,0 – 130,0°C; rozdzielczość: 0,1°C; dokładność: ±0,1°C kalibracja: pH maks. 5 punktów, 8 predefiniowanych buforów pH, 13 predefiniowanych wzorców do pomiaru przewodności lub 1 określony przez użytkownika bufor/wzorzec kompensacja temperatury (przewodność): liniowa, nieliniowa, brak, woda czysta, temperatura referencyjna: 20°C/25°C stała celi określana poprzez kalibrację lub wprowadzana ręcznie system: data/czas, zabezpieczenie kodem PIN, 12 języków przechowywanie danych: min. 2000 pomiarów eksport danych: pamięć USB, drukarka, komputer, możliwość wyboru limity pomiarów: określane przez użytkownika z komunikatami ostrzegawczymi wprowadzanie ID: ID użytkownika, ID próbki, ID czujnika oraz numer seryjny czujnika roztwory kalibracyjne: 1 x 250 ml o współczynniku pH 4,01;1 x 250 ml o współczynniku pH 7,00; 1 x 250 ml o współczynniku pH 9,21;1 x 250 ml o stężeniu 3 mol/l KCl; ponadto: 1 x 250 ml z roztworem do czyszczenia; 1 x 250 ml z roztworem do przechowywania |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, wniesienie, rozpakowanie, ustawienie, podłączenie - instalacja z wykonaniem kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej wraz z dokumentacją instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, szkolenie w zakresie obsługi zestawu: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące. |  |

Załącznik Nr 2

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Dane techniczne oferowanego sprzętu

(Znak sprawy: RCZ_1.2/9/2018)

Część IV zamówienia

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt laboratoryjny musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Dane techniczne oferowanego sprzętu” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”. Wykonawca określa też producenta/model oferowanego urządzenia.

Część IV - Zestaw pipet automatycznych, składający się z pipetora manualnego i końcówek oraz pipet automatycznych jednokanałowych z końcówkami i statywem.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Minimalne wymagania Zamawiającego | Dane techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Charakterystyka: 4 pipety tłokowe jednokanałowe o regulowanej pojemności, z deklaracją zgodności i certyfikatem jakości, z centralnie usytuowanym przyciskiem pipetującym, z możliwością obsługi jedną ręką, z precyzyjnym ustawieniem pojemności (min. 4-miejscowe), z dobrze widocznym wskaźnikiem ustawienia pojemności zarówno dla osób prawo- jak i leworęcznych: regulowana pojemność w zakresie 20-200 µL, 100-1000 µL, 500-5000 µL i 1000 -10000 µL dokładność wzorcowana na wylew ≤ 0,8% (woda destylowana o temperaturze 20° C) optymalna, uniwersalna budowa zakończenia trzonka pipety: smukły kształt umożliwiający pipetowanie do wąskich naczyń bez rezygnacji z funkcji zrzucania końcówek znakowanie zakresu pojemności kodem barwnym na trzonku pipety możliwość poddawania sterylizacji w całości w autoklawie w temperaturze 121° C 4-miejscowe wskazanie pojemności z dobrą widocznością ustawień dzięki wbudowanej lupie blokada chroniąca przed przypadkową zmianą ustawienia pojemności ergonomicznie ustytuowany przycisk zrzutnika końcówek z barwnym kodem pojemności centralnie usytuowany duży przycisk do pipetowania umożliwiający równomierny, płynny ruch tłoka możliwość ustawienia dozowania objętości jedną ręką przez osoby prawo- i leworęczne (także w rękawiczkach) system łatwej kalibracji – łatwo widoczna zmiana ustawień fabrycznych ergonomicznie usytuowany uchwyt na palec w celu odciążenia dłoni przy długich seriach pipetowania uchwyt do montażu na półce, filtry do pipet (min. 25 sztuk), smar silikonowy Obrotowy statyw na pipety, min. 6-stanowiskowy. Końcówki do pipet: 5-300 μL (worek z zamknięciem strunowym min. 1000 sztuk) 50-1000 μL (worek z zamknięciem strunowym min. 500 sztuk), 500-5000 μL (worek z zamknięciem strunowym min. 200 sztuk) i 1000-10000 μL (worek z zamknięciem strunowym min. 100 sztuk), pudełka na każdy typ końcówek. Dozownik wielostopniowy do pipetowania seryjnego działający na zasadzie bezpośredniego wyporu: zwiększona odporność na chemikalia łatwy montaż końcówki – końcówki wsuwane od dołu ergonomiczny przycisk zwalniania końcówki, bezkontaktowa, bezpieczna wymiana końcówki jedna dźwignia do napełniania końcówki i blokowania tłoka optymalnie ustawiony przycisk dozowania, dopasowany do kciuka czytelny, duży wskaźnik wyboru ustawień umożliwiający szybką i łatwą kontrolę dwustronna tabela ustawień pojemności do szybkiego ustawienia parametrów pracy pokrętło zmiany ustawień obsługiwane jedną ręką przez osoby prawo- i leworęczne, nawet w rękawiczkach uchwyt na dłoń pozwalający na wygodne dozowanie bez naprężeń dłoni, umożliwiający dozowanie długich serii zakres dozowanej pojemności od 2 μl do 5 ml 49 kroków dozowania waga do 110 g możliwość współpracy z uniwersalnymi końcówkami deklaracja zgodności CE-IVD uchwyt do montażu na półce końcówki do pipet tłokowych o pojemności 1,25 mL (min. 100 sztuk), 5 mL (min. 100 sztuk), 12,5 mL (min. 100 sztuk), 50 mL (min. 25 sztuk) łączniki do końcówkę 25 i 50 mL (10 sztuk w pudełku) |  |
| Ilość – 1 zestaw |  |
| Warunki realizacji zamówienia: urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, termin dostawy – nie później niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, szkolenie w zakresie obsługi: wykonawca musi przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania wyposażenia |  |
| Serwis po sprzedaży: wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące, obejmująca coroczny przegląd techniczny produktu |  |